## Slide 1: Modello Extend per la gestione di chiamate di emergenza

## Slide 2
Si considera una piattaforma orbitale a alta o bassa altitudine utilizzata come sistema di comunicazione molti-a-molti in caso di emergenze (terremoti, maremoti, etc.).
La piattaforma è equipaggiata con un certo numero di antenne riceventi e di (distinte) antenne trasmittenti, ognuna ricoprente una porzione di territorio (le porzioni possono essere sovrapposte).
Ogni antenna ha un numero massimo di canali attivabili ed il numero complessivo di canali del satellite è fisso. Ogni canale ha una capacità trasmissiva di 64 kb/s. Una trasmissione avviene attivando k canali su un’antenna ricevente e altri k su un’antenna trasmittente.
In caso di emergenza nascono dinamicamente nel tempo una serie di richieste di trasferimento di informazioni (chiamate) di diversa sorgente, destinazione, necessità di banda trasmissiva e durata.
Si vogliono simulare differenti scenari che si distinguono per gravità (maggior necessità di comunicazioni) e ampiezza del territorio interessato.
In particolare si vuole capire quale deve essere il dimensionamento del satellite per ridurre opportunamente il tempo di attesa delle chiamate prima di avere risorse trasmissive disponibili.
Varianti: capacità trasmissiva dei canali variabile con le intemperie

## Slide 3: DIAGRAMMA DI FLUSSO

## Slide 4
Generatore
Calamità
Riconosci
Calamità
Generazione di chiamate di Emergenza (dopo 300 min. tempi di interarrivo minori)
Fine Chiamata
Libera tutti i canali
che erano
occupati dalla
chiamata finita
Aumenta del 20% la
richiesta di banda
delle chiamate
NO
Coda FIFO
per l’assegnazione delle risorse
SI
C’è disponibilità globale di banda nel satellite?
SI
NO
Ci sono intemperie nella zona di origine della chiamata?
Blocca le chiamata e ritardale di [0;3] min
Abortisci chiamate con probabilità del 25%
C’è disponibilità di banda nella singola antenna ricevente?
NO
SI
L’antenna ricevente (adibita alla zona sorgente) con più disponibilità prende in carico la chiamata.
SI
C’è disponibilità di banda nella singola antenna trasmittente?
Assegna le risorse e indirizza la chiamata sulla antenna trasmittente che gestisce la zona di destinazione
Assegna le risorse e ritarda le chiamate in base alla loro durata
Ci sono intemperie nella zona di destinazione della chiamata?
Aumenta del 20% la
richiesta di banda
delle chiamate
NO
SI
NO

## Slide 5: IPOTESI
5 TIPOLOGIE DI CALAMITA’
TERREMOTO (Probabilità: 30%)
MAREMOTO (Probabilità: 25%)
TORNADO (Probabilità: 25%)
TERRORISMO (Probabilità: 20%)
ARRIVO DI UFO (Probabilità: 0,01%)
A seconda della tipologia di calamità verificatasi corrispondono tempi di generazione di chiamate di emergenza più o meno brevi.
Ogni chiamata generata ha 4 attributi:
Zona di origine
Zona di destinazione
Durata
Banda richiesta

## Slide 6
Il satellite ha:
3 antenne riceventi
3 antenne trasmittenti
che gestiscono 5 zone del territorio.
IPOTESI /2
Ognuna di queste può sfruttare fino a 10 canali di capacità trasmissiva/ricettiva di 64 kbit/sec
Si è inoltre considerato un limite massimo di capacità del satellite pari a 3600 kbit/sec

## Slide 7
IPOTESI /3
Nel caso in cui si verifichino INTEMPERIE, la necessità di banda ricettiva/trasmissiva per le comunicazioni telefoniche aumenta. In tal caso si è ipotizzata una necessità di banda superiore del 20% rispetto alla normalità.
Il tempo totale per ogni simulazione è di 24 ore.
I valori considerati per la simulazione sono i seguenti:

## Slide 8: IL MODELLO

## Slide 10
MODELLO
Viene generata 1 calamità
In base al tipo di calamità vengono generate le chiamate di emergenza
La chiamata viene indirizzata al satellite dove si controlla la disponibilità di canali

## Slide 11
Nel caso il satellite non abbia abbastanza banda disponibile, la chiamata viene ritardata di un intervallo da 0 a 3 minuti (simula il fatto che l’utente riattacchi il telefono e richiami più tardi)
Si è ipotizzato che un 25% delle chiamate ritardate vada direttamente in uscita (un quarto degli utenti che non riescono a prendere la linea rinunciano alla chiamata)
MODELLO /2

## Slide 12
  INDIRIZZAMENTO: la chiamata viene spedita all’antenna trasmittente in base all’attributo Zona Destinazione.
  AntennaRic: ci permette di riassegnare le risorse liberate al termine della chiamata al pool dal quale erano state prelevate
  Quando le chiamate vengono gestite dall’antenna, la sua banda disponibile cala per poi essere incrementata al termine
  della chiamata stessa (liberazione di risorse)
MODELLO /3

## Slide 13
CHIAMATA: in base all’attributo Durata viene definita il tempo richiesto per la chiamata.
MODELLO /4
RILASCIO RISORSE: al termine della chiamata vengono riassegnate le risorse all’antenna in base all’attributo Banda Richiesta della chiamata

## Slide 14
MODELLO /5
L’ attributo Banda Richiesta dalla chiamata può essere maggiorato se una della zone è colpita da intemperie. Tutte le chiamate da e per quella zona richiedono un 20% di banda in più.

## Slide 15
MODELLO /6
Le intemperie vengono generate con 2 attributi:
DURATA
ZONA COLPITA
In base alla zona colpita dalle intemperie, l’entità viene spedita al BLOCCO INTEMPERIE dell’antenna trasmittente e dell’antenna ricevente che coprono tale zona.
Conteggio del numero di intemperie per ogni zona
Rimanda al Catch del blocco intemperie

## Slide 16
RISULTATI SIMULAZIONE
Andamento cumulativo delle chiamate
Dopo 300 minuti dal manifestarsi dell’evento i tempi di interarrivo aumentano e la curva subisce una flessione. Lo stesso avviene dopo 600 minuti, ma il cambiamento non è più tanto significativo.
Questo implica un utilizzo delle risorse attorno al 90% nella prima fase della simulazione, che gradualmente si liberano col passare del tempo.
!!
!!

## Slide 18
CONCLUSIONI
Il sistema è ben dimensionato per le calamità più frequenti (terremoto, maremoto, tornado) mentre va in crisi per eventi come il terrorismo e arrivo di UFO che generano un numero molto elevato di chiamate.
Il tempo medio per portare a termine una chiamata di emergenza è accettabile, in caso di bassa congestione si registrano tempi di circa 3 minuti. La percentuale di rinunce alla chiamata è tollerabile per un sistema di questo genere.

## Slide 19
GRAZIE PER L’ATTENZIONE